ADENDO No. 1

INVITACION PUBLICA No. 0093 DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 10 L/s EN  PRFV  CON SU EDIFICIO DE OPERACION EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE, CALDAS.

Mediante el presente me permito hacer algunas aclaraciones frente a la descripción de las obras y las cantidades solicitadas por la entidad las cuales se indican a continuación:

FORMULARIO DE PRECIOS

| I | CASETA DE CLORACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 6.81 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 7.49 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 4.51 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 2.27 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 2.32 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.05 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.12x0.20 | ml | 4.60 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 11.60 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 7.10 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 138.29 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 6.81 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 20.00 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 3.20 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 7.49 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 – Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 6.81 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 6.81 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 2.00 |  |  |
| 8.2 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 9.1 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 8.00 |  |  |
| 9.2 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 2.00 |  |  |
| 9.3 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 2.00 |  |  |
| 9.4 | Salida Tomas Trifásico incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 1.00 |  |  |
| II | LABORATORIOS |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 32.84 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 32.84 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 32.25 |  |  |
| 2.2 | Lleno con material del sitio compactado | m3 | 22.99 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Viga zarpa en concreto ciclópeo 17,5 MPa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 4.19 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA DE CONFINAMIENTO |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnetas de confinamiento f´c 21 Mpa de 0.10x0.20 | ml | 29.90 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas de amarre f´c 21 Mpa | ml | 46.55 |  |  |
| 3.2.3 | Viga cinta de f´c 21 Mpa | ml | 22.88 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 583.92 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 0,63 | m2 | 32.84 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 - Mampostería |  |  |  |  |
| 5.1 | Mampostería en ladrillo de arcilla e=0,12 revitado | m2 | 78.70 |  |  |
| 6 | Capítulo 6 - Cubierta |  |  |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de perfiles cajón 8x4 | ml | 16.00 |  |  |
| 6.2 | Teja ondulada en fibrocemento | m2 | 36.12 |  |  |
| 7 | Capítulo 7 – Pisos |  |  |  |  |
| 7.1 | Placa de concreto e = 0,08 f´c 21 Mpa | m2 | 32.84 |  |  |
| 7.2 | Terminado de piso esmaltado gris | m2 | 32.84 |  |  |
| 8 | Capítulo 8 - Carpintería metálica |  |  |  |  |
| 8.1 | Puerta en lamina cal. 16 y marco metálico de 2.0 x 0.80 | un | 6.00 |  |  |
| 8.1 | Ventana metálica incl. Vidrio 3 mm | m2 | 4.80 |  |  |
| 9 | Capítulo 9 - Acabados |  |  |  |  |
| 9.1 | Enchape piso en baldosa tráfico 5 de 0,30x0,30 | m2 | 32.84 |  |  |
| 9.2 | Enchape cerámica pared blanca 0,20x0,20 | m2 | 17.00 |  |  |
| 9.3 | Cielo raso en tablilla de pino | m2 | 32.84 |  |  |
| 10 | Capítulo 10 - Instalaciones Hidráulicas |  |  |  |  |
| 10.1 | Acometida hidráulica PVC 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 10.2 | Red Hidráulica piso en tubería PVC 1/2" RDE 21 | ml | 8.00 |  |  |
| 10.3 | Punto Hidráulico PVC presión 1/2" agua fria | pto | 4.00 |  |  |
| 10.4 | Válvula de Paso 1/2" | un | 1.00 |  |  |
| 11 | Capítulo 13 - Instalaciones Sanitarias y agua lluvia |  |  |  |  |
| 11.1 | Conexión red principal - sanitaria PVC 4" | ml | 25.00 |  |  |
| 11.2 | Red Sanitaria piso en tubería PVC 4" | ml | 3.00 |  |  |
| 11.3 | Punto Sanitario PVC 2" | pto | 3.00 |  |  |
| 11.4 | Punto Sanitario PVC 4" | pto | 1.00 |  |  |
| 11.5 | Caja de Inspección 0,6x0,6 incluye marco en ángulo metálico y tapa en concreto | un | 2.00 |  |  |
| 11.6 | Canaleta metálica tipo Acesco | ml | 8.00 |  |  |
| 11.7 | Bajante PVC 3" agua lluvia | ml | 2.50 |  |  |
| 12 | Capítulo 14 - Aparatos Hidro-sanitarios |  |  |  |  |
| 12.1 | Sanitario Económico Blanco incl acoples | un | 1.00 |  |  |
| 12.2 | Lavamanos Económico Blanco incl. Mezclador | un | 1.00 |  |  |
| 12.3 | Lavaplatos en acero inoxidable 60x40 incl. Registro | un | 2.00 |  |  |
| 13 | Capítulo 15 - Instalaciones Eléctricas |  |  |  |  |
| 13.1 | Medidor de Energía Incl. Caja | un | 1.00 |  |  |
| 15.2 | Acometida Eléctrica General No 6 AWG | ml | 10.00 |  |  |
| 15.3 | Salida Alumbrado incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 12 AWG, caja y plafón | un | 6.00 |  |  |
| 15.6 | Salida Tomas doble polo a tierra incl. Tubería pvc conduit de 1/2", alambre No 10 AWG, caja y aparato | un | 6.00 |  |  |
| 15.8 | Tablero parcial 8 circuitos | un | 1.00 |  |  |
| III | PLATAFORMA |  |  |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |
| 1 | Capítulo 1 - Obras Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Localización y replanteo | m2 | 22.45 |  |  |
| 1.2 | Descapote | m2 | 22.45 |  |  |
| 2 | Capítulo 2 - Movimientos de tierras |  |  |  |  |
| 2.1 | Excavación manual material común de 0 a 2 m | m3 | 19.44 |  |  |
| 2.2 | Excavación pilotes d=0,30 m | ml | 100.00 |  |  |
| 3 | Capítulo 3 - CONCRETOS |  |  |  |  |
| 3.1 | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Zapata cabezal f´c 21 Mpa | m3 | 9.31 |  |  |
| 3.1.2 | Viga de cimentación f´c 21 Mpa | m3 | 1.76 |  |  |
| 3.1.3 | pilotes d=0,30 f´c 21 Mpa | ml | 100.00 |  |  |
| 3.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Columnas f´c 21 Mpa | m3 | 2.16 |  |  |
| 3.2.2 | Vigas f´c 21 Mpa | m3 | 3.70 |  |  |
| 3.2.3 | Loseta f´c 21 Mpa | m3 | 1.68 |  |  |
| 4 | Capítulo 4 - Acero de Refuerzo |  |  |  |  |
| 4.1 | acero de refuerzo. Incluye: Mano de obra y materiales empleados, la adquisición, transporte, corte, figurado, colocación y armada. Fy=420 Mpa | kg | 4,651.38 |  |  |
| 4.2 | Suministro e Instalación Acero de Refuerzo en Malla Electrosoldada M 221 | m2 | 22.45 |  |  |
| 5 | Capítulo 5 – Otros |  |  |  |  |
| 5.1 | Escalas tipo gato ancladas con epóxico a la columna | un | 5.00 |  |  |
|  | PLANTA TRATAMIENTO |  |  |  |  |
| 6 | Capitulo 6 - Planta de tratamiento |  |  |  |  |
| 6.1 | Estructura de mezcla rápida y aforo |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Canal en fibra de vidrio (PRFV) de ancho 0.30m, 3.35 m de longitud 0.85m incluye vertedero de medición, y dos vertederos de distribucion con sus respectivas compuertas y un niple brida de salidad de 6” para la futura ampliación, según detalle en los planos | un | 1 |  |  |
| 6.1.2 | Tubería de PVC o fibra de vidrio llega de agua cruda Ø4" L=10m, codo HF JH 4x90 ̊, 3 niples de bridas extremo liso Ø4" L= 0,30 válvula de mariposa de bridas Ø4" | un | 1 |  |  |
| 6.1.3 | Tubo de rebose de agua cruda de Ø4" L= 5m, Codo 4x90 ̊HF JH, niple bridas extremo liso Ø4" L=0.30m | un | 1 |  |  |
| 6.2 | Floculador Hidráulico |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Tanque cilíndrico en fibra de vidrio (prfv) de D=2.50m , H=3.80, con seis (6) compartimientos con orificios de paso superior o inferior variable desde 0.20x0.12m a 0.20x0.20m incluye 6 niples de bridas, 6 codos bridas 3 x 90, de Ø3" con válvula mariposa de Ø3" de bridas para lavado, niple Ø10" bridas para salida del agua floculada . El acceso a la parte superior del tanque se realiza mediante una pasarela según detalle en planos para operación del floculador | un | 1 |  |  |
| 6.3 | Sedimentador acelerado con módulos plásticos |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Tanque cilíndrico de D= 2,50m, H= 3,80m, incluye niple Ø10" de bridas para acceso del agua floculada, Niple diámetro 8" de bridas para purga de lodos, el fondo del tanque debe ser atolvado con un ángulo de 60 grados con la horizontal para una buena concentración de los lodos, incluye pasarela para operación según detalle en planos | un | 1 |  |  |
| 6.3.2 | Módulos plásticos de ángulo 60 ⁰ con la horizontal altura 1.04m | m2 | 5.31 |  |  |
| 6.3.3 | Tapa de acceso hermética de bridas con sus respectivos tornillos y empaques para acceso al fondo del sedimentador de diámetro 0.60 m | un | 1 |  |  |
| 6.3.4 | Tubería de conducción de agua floculada en PVC o fibra de vidrio Ø10" L= 10m , 3 codos 10x90⁰ , 1 codo 10 " x 45⁰ 2 niples de bridas extremos liso Ø10" L= 0.50m | un | 1 |  |  |
| 6.3.5 | Maniflod de distribución de agua floculada al sedimentador en Ø10" L=2,50m con 11 orificios inferiores de Ø4" , tapón Ø10" | un | 1 |  |  |
| 6.3.6 | Tubería de recolección de lodos Ø8" L= 2, 50, con 8 orificios de 1½ " con tapón Ø8" , incluye válvula mariposa de Ø8" de bridas | un | 1 |  |  |
| 6.3.7 | Tubería de recolección de agua sedimentada Ø6" L= 2.60m, con 17 orificios superior de Ø1" con tapón Ø6" | un | 2 |  |  |
| 6.3.8 | Canal de salida de agua sedimentada de ancho 0.30m, altura 0.53m y largo 1.80m con niple de bridas Ø6" | un | 1 |  |  |
| 6.3.9 | Tubería de conexión de sedimentación con filtro existente Ø6" incluye codo 6x90 ⁰ Ø6" L=6m | m | 1 |  |  |
| 7 | Desagües |  |  |  |  |
| 7.1 | Cajas de desagües floculadores 0.6x0.6x0.6 con rejilla en varilla de tapa | un | 6 |  |  |
| 7.2 | Desagüe sedimentador caja de 0.80x0.80x0.80 con rejilla de tapa en varilla | un | 1 |  |  |
| 7.3 | Suministro e instalación de tubería de Ø8" PVC unión caucho | m | 50 |  |  |
| 7.4 | Cámara circular de Ø 1.20 con H= 1.50m con tapa HF Ø0.60 | un | 3 |  |  |
| 8 | Excavaciones para estructuras y zanjas |  |  |  |  |
| 8.1 | En material común | m³ | 50 |  |  |
| 8.2 | Relleno con material de la excavación | m³ | 40 |  |  |
| 9 | Retiro de escombros a una distancia radial de 3 km | m³ | 100 |  |  |
| 10 | Aducción |  |  |  |  |
| 10.1 | Aducción de agua cruda incluye Niple bridas extremo liso diámetro 4" L = 0,50m, 40 m de tubería PVC de Diámetro 4" RDE 26, 5 codos de 4 x 90 grados PVC unión soldada, un tapón de HF de diámetro 12" extremo liso, una tee HF JH por Brida de 12 x 4" | gl | 1 |  |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION | 17% |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS | 3% |  |  |  |
|  | UTILIDADES | 5% |  |  |  |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 16% |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

LAS ANTERIORES MODIFICACIONES NO VARIAN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

Por otra parte, de acuerdo a la observacion presentada por NUBIA ESTUPIÑAN ESTEVEZ:

“1.- Favor reconsiderar el valor del anticipo al 50%. Ya que para la adquisición de la planta el pago debe ser anticipado y además las obras previas a la  instalación de la planta también el valor es considerable.

2.- Solicito que se acepten contratos en ejecución y que a la fecha de cierre  este contrato lleve ejecutado igual o mas de lo requerido en este proceso.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La empresa se ratifica en lo establecido en el numeral 1.5 FORMA DE PAGO del Capitulo I GENERALIDADES, la cual establece un anticipo del 30% del valor del contrato.  E igualmente la experiencia determinada en los pliegos de condiciones es la requerida para la ejecución de las obras, objeto de la presente invitación.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMGG    SHLP