Ciudad y Fecha: 16 DE JULIO DE 2012

| Dependencia ó Seccional: | SECCION TECNICA Y OPERATIVA | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios socios, como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, para el tratamiento de agua utiliza coagulantes en su proceso de potabilización. E Policloruro de Aluminio usado actualmente en varias seccionales de Empocaldas, es un coagulante de gran eficiencia pues si impacto en la remoción de color y turbiedad es superior a la del sulfato de aluminio granulado; así mismo su capacidad para mantener el pH y aluminio residual en los rangos admisibles es optima aun bajo altas descargas de producto. Por último la dosificación de un coagulante líquido es mucho más cómoda y segura desde el punto de vista de salud ocupacional. De otro lado la capacidad de almacenamiento de sulfato de aluminio granulado es limitada, y en épocas de invierno el consumo de este producto es alto, incrementando los costos de transporte. El uso de un coagulante líquido tipo PAC, es clave para la operación de nuestros sistemas con el propósito de garantizar un agua de excelente calidad. De acuerdo a lo anterior se hace necesario implementar un sistema de dosificación que incluye la adquisición de tanques de almacenamiento para las seccionales de Supía y Salamina. Esta actividad también hace parte del plan de acción del Departamento de Operación y Mantenimiento del presente año

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar dos tanques de cilíndricos vertical con las siguientes características: Para almacenamiento de Policloruro de Aluminio (LÍQUIDOS INORGÁNICOS CORROSIVOS, ÁCIDO, pH aprox :3.7) Capacidad: 15 mil litros Diámetro ±2.40 m Material: Polietileno, Fibra de vidrio (recubierto con resina de Bisfenol Fumarato o Isoftalica) que ofrezca excelente resistencia a la corrosión Acabado interior: liso Exterior: Color: blanco Accesorios: 1 tapa tipo Manhole de 18" Ø instalada en la parte superior con su base y tapa removible. 1 respiradero tipo cuello de ganso de 4´´ PVC 3 orejas de izado en lamina de acero al carbón de ¼´´ 1 Mirilla de nivel translucida con aforo cada 200 Litros 1 Escalera tipo gato sin guarda hombre 2 bridas de 2´´ y 1 brida de 3´´

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO IVA incluido | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanque de almacenamiento | 2 |  | 10.500.000 | 21.000.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 15 M3 Plazo de entrega o ejecución requerido: 1 MES DESDE SUSCRIPCION DEL CONTRATO Sitio de entrega: Supía y Salamina Valor estimado: $ 21.000.000 IVA INCLUIDO Rubro presupuestal: 220305 Centro de costos: 1305 SALAMINA 10.500.000 1306 SUPIA 10.500.000 Código del procedimiento:1305120 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | x | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | x | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | x |
| Cumplimiento | x |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA