Ciudad y Fecha     _MANIZALES, AGOSTO 8 DE 2012_

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | Código | PP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo | 0053 |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. requiere poder conocer los volúmenes de agua que salen de las bocatomas, que llegan a las plantas, los suministrados a la salida de las plantas y los suministrados a diferentes sectores de las redes de distribución de la empresa con el fin de determinar con precisión las pérdidas de agua en cada uno de los componentes de los sistemas de acueducto de las seccionales, además de servir para evaluar el estado y las capacidades de dichos componentes. Para poder ejecutar lo anteriormente expresado, la empresa necesita adquirir un macromedidor portátil por ultrasonido que permita medir los caudales y los volúmenes de agua sobre las tuberías de la red de acueducto sin tener que realizar cortes de los tubos para instalar el medidor. De no adquirirse este equipo no se podrán conocer datos esenciales para la correcta operación y planeación de los sistemas, datos como: el caudal promedio diario suministrado a la población, el caudal mínimo nocturno, el índice de fugas, la capacidad de transporte de las conducciones, etc.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: El proveedor tendrá las siguientes obligaciones: El equipo no deben tener problemas para trabajar con tuberías de polietileno, pvc, metálicas y fibrocemento. Brindar una garantía mínima de 2 años, para lo cual se establecerá una póliza de calidad de los bienes suministrados por un porcentaje de 30% del valor del contrato. Deberá brindar una capacitación en campo de por lo menos 4 horas en el manejo y mantenimiento del equipo. Dicha capacitación se deberá dar en campo en el municipio de Chinchiná. Suministrar el software necesario para el descargue y el procesamiento de los datos recolectados.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO CON IVA | VR. TOTAL CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro de Macromedidor portátil para medición de volúmenes de agua suministrados en conducciones y redes de distribución con las siguientes especificaciones: Principio de medición: Ultrasónico por Tiempo de tránsito. Precisión mínima de +/-2% de la lectura. Repetibilidad +/-0,5%. Resolución 0,1 mínimo. Rango de Temperatura -10ºC a 60ºC. Rango de Caudal 0.10L/s a 20000L/s Rango de velocidad de flujo de 0,2 a 12 m/seg Con abrazaderas para la instalación de las sondas. Deberá poder medir el caudal en tuberías de PVC, Polietileno, Acero al carbón, Acero inoxidable, Acero y Hiero galvanizado. Debe poder medir en tuberías de diámetro 1 pulgada hasta tuberías de diámetro 60” y con el número de pares de sondas necesarias para poder medir tuberías desde 1” hasta 60”. Pantalla LCD. El display debe poder mostrar mínimo el caudal en Litros/segundo, Metros cúbicos/hora o Litros/minuto, el volumen acumulado en metros cúbicos, la gráfica del caudal que se va registrando, la fecha y la hora. Tipo de protección IP54. El número mínimo de registros que debe almacenar el equipo será de 86.400 y debe poder almacenar datos con un intervalo mínimo de uno cada 5 segundos. Los datos almacenados deberán poderse descargar a un computador a través de un cable RS 232 y/o USB para efectuar el debido análisis e impresión. Los registros deben poderse guardar como archivos de texto, y deben poderse abrir desde una base de datos o desde una hoja de cálculo como Excel. El menú de lenguaje debe incluir por lo menos el Español y el Ingles. Con salida de 4 a 20 mA. Las baterías deben tener una autonomía mínima de 16 horas continuas y deberán poderse recargar y se debe suministrar el cargador respectivo. Se deben suministrar dos (2) kits de baterías, una con el equipo funcionando y la otra para el repuesto. Caja o estuche para su almacenamiento y transporte. | 1 | Un | 22.500.000 | 22.500.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO DE UN MACROMEDIDOR PORTATIL POR TIEMPO DE TRANSITO PARA MEDICION DE FLUJO DE AGUA PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. El oferente debe presentar la debida autorización expedida por el fabricante para ser el distribuidor de los equipos en Colombia. El proponente debe tener experiencia en la venta de por lo menos dos (2) macromedidores del mismo tipo para empresas de servicios públicos en Colombia en los últimos cinco (5) años. Plazo de entrega o ejecución requerido: 1 MES. Sitio de entrega: EMPOCALDAS MANIZALES. Valor estimado: $22.500.000 INCLUYE IVA Forma de pago: Dentro de los 60 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes. Rubro presupuestal: 220311 Centro de costos _1201 $5.850.000 1202 $3.600.000 1203 $2.250.000 1304 $2.025.000 1306 $1.575.000 1305 $1.575.000 1301 $1.575.000 1307 $1.575.000 1303 $1.350.000 1302 $1.125.000 Código del procedimiento _1325100 $22.500.000 _ Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | X |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | X |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales | X |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |
| INTERVENTOR: COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA