ADENDA N° 1

INVITACIÓN  PÚBLICA DE OFERTAS Nro.  0139  DE 2012

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el  SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A REALIZARSE EN DESARROLLO DEL CONVENIO N° 13041201 CELEBRADO ENTRE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE LA DORADA y de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TECNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($82.222.766) incluido transporte, cargue y descargue e  IVA.

A través de la presente la entidad se permite dar respuesta a la observación presentada por un posible proponente dentro de la invitación pública N° 0139 de 2012:

- OBSERVACION PRESENTADA POR  CARLOS ANDRES VILLAMIL – GERENTE    COMERCIAL – TIGRE ADS COLOMBIA LTDA:

“(…) Dando lectura a los pliegos en mención cordialmente solicitamos dar alcance en la especificación técnica a la aceptación de tuberías en polietileno de alta densidad bajo la norma NTC 5447 y/o AASHTO M252 AASHTO M54. (…)”

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Una vez analizada la solicitud presentada por este posible proponente, la entidad encuentra que la misma es procedente, por lo cual se aceptará dicha solicitud y se procederá con la modificación correspondiente de los pliegos de condiciones de la invitación pública N° 0139 de 2012, en este sentido, (Capítulo V- ESPECIFICACIONES TECNICAS –Numeral 5.4- Ítem 5.4.1 Tubería de alcantarillado estructural) los cuales quedarán de la siguiente manera:

(…)

5.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO

5.4. 1. TUBERIA ALCANTARILLADO ESTRUCTURAL

La tubería será de PVC fabricada bajo la norma Técnica Colombiana 3721 para métodos de ensayo y norma técnica Colombiana 3722 para especificaciones, las cuales tienen como antecedente la norma ISO CD 9971-1 y 9971 -2, la tubería hasta Diámetro 20" tendrá como mínimo una Rigidez de 57 PSI y mayores Diámetro 20" una rigidez superior a 28 PSI. Igualmente se acepta tubería de polietileno de alta densidad bajo la norma NTC 5447 y/o AASHTO M252 AASHTO M54. (Negrilla fuera del texto).

(…)

Manizales, septiembre 07 de 2012.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO	                                ORIGINAL FIRMADO

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA            JOSE LUIS ARIAS CARDONA

Gerente				                    Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.                      EMPOCALDAS S.A. E.S.P