ADENDA N°1

INVITACION PUBLICA N° 0026 DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE CINCUENTA (50) HIDRANTES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asignado para el presente proceso de contratación asciende a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE. ($41.000.000), incluido IVA, transporte, cargue, descargue y la entrega de los suministros en las seccionales indicadas por EMPOCALDAS S.A E.S.P. ubicada el municipio de Manizales, Caldas.

Por medio de la presente la entidad procede a dar respuesta a nuevas observaciones presentadas por posibles proponentes y a realizar unas aclaraciones y modificaciones a los pliegos de condiciones de la invitación pública N° 0026 de 2013:

Se presentan observaciones por parte de la empresa AVA- APOLO, solicitando aclaración sobre las especificaciones técnicas.  Los pliegos de condiciones señalan:

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrante 3” tipo Milán con dos tomas de 2 ½, la válvula de cierre del hidrante debe estar a 3cm con una tolerancia de más o menos 2 milímetros por debajo de la línea de enterramiento y el cierre de la misma debe ser en sentido del flujo de agua, deben dar cumplimiento a las normas técnicas colombianas correspondientes o en su ausencia a las normas AWWA C502-94 ó AWWA 550-90 | Un | 50 |  |  |

OBSERVACION AVA- APOLO

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de acuerdo a las observaciones realizadas, se permite modificar el CAPITULO V CONDICIONES DEL CONTRATO numeral 5.1 ELEMENTOS A SUMINISTRAR y el CAPITULO VI  ESPECIFICACIONES TECNICAS, las cuales quedaran de la siguiente manera:

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL DE FABRICACION: HIERRO NODULAR ASTM A -536 NORMA DE FABRICACION: AWWA C-502 O 503 DIAMETRO: 3” PRESIONES DE TRABAJO: 200 PSI PRESIONES DE PRUEBA: 1.5 PRESION DE TRABAJO EXTREMOS: LISOS PARA PVC O AC, JH PARA PVC O HD Y BRIDA ANSI B 16.1 O ISO PN 10 O PN 16 SALIDAS: DOS DE 2 1/2". PRUEBA: HIDROSTATICA SEGUN NORMA PINTURA: EPOXICA AWWA C-550 VASTAGO: ACERO INOX AISI 304 SELLO: TOTALMENTE RECUBIERTO DE NEOPRENO | Un | 50 |  |  |

La empresa solicita que para los hidrantes tipo  3” cumpla con la norma AWWA C502, así no esté estipulado en la misma.

Además se solicita que la válvula de cierre este por encima de la línea enterramiento, con el fin de facilitar su desmonte para mantenimiento y reparación; evitándole a la entidad un sobrecosto por: demolición, excavación, llenos y reparación de andenes al momento de realizar las actividades antes mencionadas

Manizales, marzo 04 de 2013.

(ORIGINAL FIRMADO)	                        (ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA            	JOSE LUIS ARIAS CARDONA

GERENTE					Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EFO