Ciudad y Fecha: 20 DE FEBERO DE 2013

| Dependencia ó Seccional: | SECCION TECNICA Y OPERATIVA | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en desarrollo de su objeto social, presta los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los municipios socios, como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios y para el tratamiento de agua utiliza diferentes productos químicos para el proceso de potabilización. Se ha proyectado la compra de un tanque de almacenamiento para coagulante líquido de 5 toneladas para la planta de San José con el propósito de asegurar la capacidad de tratamiento de 20 litros/segundo para el abastecimiento de las poblaciones de San José y Belalcázar. El uso de coagulantes líquidos apunta a garantizar una mejor calidad del agua y de otro lado impacta el trabajo de los operadores pues les bridan mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo debido a la disminución de los esfuerzos q debe realizar el operador dado que el transporte es manual desde el sitio de almacenamiento hasta el lugar de dosificación.

NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO CANTIDAD VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Suministro Tanque de almacenamiento en PRFV de 5 ton de PAC de capacidad. 1.50m de diámetro * 2.20m de alto. Construido con resina. Cristalán 870 (isóftálica. Incluye un man-hole de 18” en la parte superior, escalera tipo gato SIN guarda hombre y dos bridas de 2” y una de 3” y tres orejas de izado. 1 TOTAL

Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar un (1) tanque cilíndrico vertical con las siguientes características: Para almacenamiento de Policloruro de Aluminio (LÍQUIDOS INORGÁNICOS CORROSIVOS, ÁCIDO, pH aprox :3.7, densidad aprox. 1.32 g/ml)) Capacidad: 5 mil litros Material: Polietileno, Fibra de vidrio (recubierto con resina de Bisfenol Fumarato o Isoftalica) que ofrezca excelente resistencia a la corrosión Acabado interior: liso Exterior: Color: blanco Accesorios: 1 tapa tipo Manhole de 18" Ø instalada en la parte superior con su base y tapa removible. 1 respiradero tipo cuello de ganso de 4´´ PVC 3 orejas de izado en lamina de acero al carbón de ¼´´ 1 Mirilla de nivel translucida con aforo cada 200 Litros 1 Escalera tipo gato sin guarda hombre 2 bridas de 2´´ y 1 brida de 3´ Objeto: Suministro un (1) tanque de almacenamiento coagulante líquido Plazo de entrega o ejecución requerido: 1 mes desde suscripción del contrato Sitio de entrega: Planta San José Valor estimado: $6.300.000 IVA INCLUIDO Rubro presupuestal: 220305 Centro de costos: 1412 SAN JOSE Código del procedimiento:1305120 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | x | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| JEFE SECCION SUMINISTROS Y ADMINISTRADORES SECCIONALES |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA