ADENDA N°01

INVITACIÓN PÚBLICA Nº 0121  DE 2014

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO DE AGUADAS Y CORREGIMIENTO DE ARMA, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS (229.490.042) incluido IVA, y la entrega de los suministros en las seccionales de Aguadas y Arma de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

A través de la presente la entidad se permite modificar los pliegos de condiciones de la invitación pública N° 0121 de 2014, en el CAPITULO V – ESPECIFICACIONES TECNICAS, numerales: V.1.3. NORMAS, V.2. TUBERIAS DE PVC y  V.2.1 GENERALIDADES, los cuales quedarán de la siguiente manera:

“(…)

V.1.3	   NORMAS

-   Tuberías de PVC. ICONTEC 382 y 2295 ó

-   Tuberías de PVC NTC – 5425 Y ASTM F1483

(…)”

“(…)

V.2        TUBERÍAS DE P.V.C.

NORMA ICONTEC – 382  ó  NTC 5425 y ASTM F1483

V.2.1	 GENERALIDADES.

Las tuberías de PVC  deben cumplir con la norma ICONTEC -382 y 229 y/o ASTM- D 3139 y ASTM- D 2241 además de otras normas como las DIN  o ISO que tratan de la fabricación de dicha  tuberías.

Las tuberías no tendrán olor ni sabor y las propiedades  físicas y químicas serán iguales a las señaladas en la NORMA ICONTEC - 382 ó ASTM 2241-68 Y D2246-65T ó NTC 5425 y ASTM F1483.

Además deberá garantizar el cumplimiento de los  requisitos sobre toxicidad del C.S.256-63 ó  B.S. 3505-68 o de  ICONTEC 539

Las tuberías no deberán fallar en las pruebas de presión sostenidas (100 horas) y de presión de ruptura antes de   2.1 veces y 2.9 veces la presión de trabajo. Las tuberías no deberán fallar a las pruebas de aplastamiento y acetona, según las normas ASTM 2241-68, ASTM 2466-65,  La tubería deberá estar identificada externamente y en  forma claramente legible con el diámetro nominal y la  presión de trabajo.

(…)”

Manizales, mayo 19 de  2014.

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN DAVID PELAEZ CASTRO

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SHLP    AMGG